## Slide 1
PERANCANGAN JARINGAN KAMPUS TERINTEGRASI
Mata Kuliah: Jaringan Komputer
Tahun Akademik 2025/2026
Kelompok 5:
1.Andhika Dwi Pratama (2401020144)
2.Muhammad Heisal Alfarizi (2401020148)
3.Kristian Nugroho Keliat (2401020152)
4.Muhammad Pancayandra Anugrah (2401020154)

## Slide 2
Latar Belakang
Universitas memiliki beberapa gedung yang memerlukan
konektivitas jaringan terpusat untuk layanan akademik
dan administrasi.
Kebutuhan:
• Konektivitas antar gedung yang andal
• DHCP otomatis untuk kemudahan manajemen
• Resolusi DNS untuk akses layanan internal

## Slide 3
Tujuan
1. Merancang jaringan kampus dengan segmentasi VLSM
2. Implementasi routing statis antar 3 router
3. Layanan DHCP otomatis terpusat
4. Resolusi DNS untuk seluruh perangkat jaringan

## Slide 4
Topologi Jaringan
Perangkat:
• 3 Router: R1 (Rektorat), R2 (Fak A/Lab), R3 (Fak B/Perpus)
• 4 Switch: SW1-SW4
• 2 Server: DNS (10.0.0.225), DHCP (10.0.0.226)
• 1 Windows Client
R1 sebagai router utama menghubungkan R2 dan R3
via serial link /30 (10.0.0.232/30, 236/30, 240/30)

## Slide 5
Segmentasi VLSM
Base Network: 10.0.0.0/16
Fakultas A (55 host) => /26 => 10.0.0.0/26
Fakultas B (45 host) => /26 => 10.0.0.64/26
Lab (30 host) => /27 => 10.0.0.128/27
Rektorat (25 host) => /27 => 10.0.0.160/27
Perpustakaan (15 host) => /27 => 10.0.0.192/27
Server (5 host) => /29 => 10.0.0.224/29
Serial Links (2 host) => /30 => 10.0.0.232/236/240/30

## Slide 6
IP Plan
R1 Fa0/0: 10.0.0.161/27 (Rektorat)
R1 Fa0/1: 10.0.0.225/29 (Server)
R2 Fa0/0: 10.0.0.1/26 (Fakultas A)
R2 Fa0/1: 10.0.0.129/27 (Lab)
R3 Fa0/0: 10.0.0.65/26 (Fakultas B)
R3 Fa0/1: 10.0.0.193/27 (Perpustakaan)
DNS: 10.0.0.225 | DHCP: 10.0.0.226

## Slide 7
Routing Statis
R1: 5 route statis ke jaringan di belakang R2 & R3
R2: Default route ke R1 + 5 route spesifik
R3: Default route ke R1 + 5 route spesifik
Contoh:
R1: ip route 10.0.0.0 255.255.255.192 10.0.0.234
R2: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.233

## Slide 8
DHCP Server
ISC DHCP Server pada Ubuntu (10.0.0.226)
5 DHCP pool untuk setiap segmen LAN
Router menggunakan ip helper-address 10.0.0.226
Domain: kampus.ac.id | DNS: 10.0.0.225
Client mendapat IP 10.0.0.162/27

## Slide 9
DNS Server (BIND9)
Forward zone: kampus.ac.id
7 record A + 1 CNAME (www)
Reverse zone: 0.0.10.in-addr.arpa
7 record PTR
nslookup, dig, dan ping hostname berhasil

## Slide 10
Hasil Pengujian
✓ Ping antar router: 100% sukses
✓ Ping lintas subnet (Client ke Server): 100%
✓ Traceroute sesuai topologi (2-3 hop)
✓ DHCP otomatis: client mendapat IP 10.0.0.162/27
✓ DNS forward: 7/7 hostname ter-resolve
✓ DNS reverse: sesuai
✓ Ping via hostname: sukses

## Slide 11
Kesimpulan
1. Jaringan kampus terintegrasi berhasil dirancang & diimplementasikan
2. VLSM memaksimalkan efisiensi alamat IP
3. Routing statis menghubungkan 9 subnet
4. DHCP & DNS berjalan sesuai fungsinya
5. Seluruh pengujian: 100% sukses

## Slide 12
Saran
• Pengembangan ke routing dinamis (OSPF/EIGRP)
• Penambahan firewall untuk keamanan
• Redundansi link antar router
• Monitoring jaringan (SNMP)

## Slide 13
Terima Kasih
Questions & Answers